CZĘŚĆ VIII

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SYSTEM KOPII ZAPASOWYCH

W skład systemu kopii zapasowych wchodzą poniższe elementy o minimalnych parametrach:

- MACIERZ DYSKOWA SPEŁNIAJĄCA PONIŻSZE WYMAGANIA

| Lp. | Wymagania |
| --- | --- |
|  | Kontroler RAID | Macierz wyposażona w dwa redundantne kontrolery RAID Minimum 4GB pamięci cache na kontroler |
|  | Porty zewnętrzne | Minimum 8 portów zewnętrznych 16Gbit/s Fibre Channel Minimum 2 porty zewnętrzne 6Gbit/s SAS |
|  | Dyski | Musi być wyposażona w minimum 10 dysków SAS 2,5cala o pojemności minimum 900GB i prędkości 15000obr/min Musi być wyposażona w minimum 7 dysków SSD SAS 2,5cala o pojemności minimum 900GB, 12Gb/s w technologii MLC Musi umożliwiać instalację do 24 dysków w obudowie kontrolera Musi umożliwiać instalację dysków SSD Musi mieć możliwość rozszerzenia do 192 napędów dyskowych |
|  | Karty rozszerzeń | Musi posiadać dwie 2 portowe karty rozszerzeń 12 Gbit/s Fibre Channel Musi posiadać minimum dwa 16 Gbit/s FC SW SFP transceivery |
|  | Obudowa | Przystosowana do montażu w szafie RACK 19”, szyny montażowe statyczne w komplecie Wysokość obudowy 2U Obudowa posiada fizyczne zabezpieczenie utrudniające nieuprawnione lub przypadkowe wysunięcie, wyjęcie dysków twardych z serwera, zamykane na kluczyk. Zabezpieczenie zakładane na wszystkie dyski jednocześnie. Macierz i zabezpieczenie są tego samego producenta |
|  | Zasilanie | Macierz musi być wyposażona w redundantne zasilanie Macierz musi być przystosowana do pracy w polskiej sieci energetycznej – zasilana prądem przemiennym 230V; |
|  | Inne | Macierz musi być tego samego producenta co półka dyskowa Zarządzanie poprzez interfejs LAN lub HBA Cztery kable Fiber Optic LC-LC o długości minimum 5 m każdy Realizuje zdalną replikację danych pomiędzy portami FC Musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu „Hot Spare” Musi posiadać dożywotnią licencje na zdalną replikację danych pomiędzy macierzami (mirroring). Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 4 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 4 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Macierz musi umożliwiać podłączenie do następujących systemów operacyjnych: MS Windows 2008/2012 |
|  | Certyfikaty i inne wymagania | Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności lub certyfikat CE; Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu, o którym mowa w w/w punkcie w postaci papierowej. Macierz musi zawierać licencje na każde oprogramowanie w postaci papierowej (lub naklejki producenta oprogramowania) oraz wszystkie informacje konieczne do zainstalowania tego oprogramowania (numery licencji, numery seryjne itp.); Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie są zwracane w całości do Oferenta. Zamawiający pozostawia u siebie nośnik informacji zawarty na twardym dysku. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa się w siedzibie Zamawiającego; Zamawiający musi mieć możliwość otwierania obudowy bez utraty gwarancji; Gwarancja na zestaw: minimum 24 miesiące |

- PÓŁKA DYSKOWA SPEŁNIAJĄCA PONIŻSZE WYMAGANIA

| Lp. | Wymagania |
| --- | --- |
|  | Porty zewnętrzne | Minimum 1 port wejściowy SAS do podłączenia hosta Minimum 1 port wyjściowy SAS do podłączenia kolejnej półki |
|  | Dyski | Musi być wyposażona w minimum 8 dysków SAS 2,5cala o pojemności minimum 900GB i prędkości 15000obr/min Musi umożliwiać instalację do 24 dysków Musi umożliwiać instalację dysków SSD |
|  | Obudowa | Przystosowana do montażu w szafie RACK 19”, szyny montażowe statyczne w komplecie Wysokość obudowy 2U Obudowa posiada fizyczne zabezpieczenie utrudniające nieuprawnione lub przypadkowe wysunięcie, wyjęcie dysków twardych z urządzenia, zamykane na kluczyk. Zabezpieczenie zakładane na wszystkie dyski jednocześnie. Półka i zabezpieczenie są tego samego producenta |
|  | Zasilanie | Półka musi być wyposażona w redundantne zasilanie Półka musi być przystosowana do pracy w polskiej sieci energetycznej – zasilana prądem przemiennym 230V; |
|  | Inne | Dwa kable SAS o długości minimum 4 m każdy |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Półka musi umożliwiać podłączenie do następujących systemów operacyjnych: MS Windows 2008/2012 |
|  | Certyfikaty i inne wymagania | Półka musi być tego samego producenta co macierz dyskowa Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności lub certyfikat CE; Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu, o którym mowa w w/w punkcie w postaci papierowej. Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie są zwracane w całości do Oferenta. Zamawiający pozostawia u siebie nośnik informacji zawarty na twardym dysku. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa się w siedzibie Zamawiającego; Zamawiający musi mieć możliwość otwierania obudowy bez utraty gwarancji; Gwarancja na zestaw: minimum 24 miesiące |

- 10 licencji programu Acronis Backup 12.5 Advanced Server wraz ze szkoleniami

Zamawiający wymaga dostarczenia 10 licencji program Acronis Backup 12.5 Advanced Server z dożywotnią opcją użytkowania wraz z voucherami. Zamawiający oświadcza że posiada licencje na korzystanie z systemu  Acronis® Backup & Recovery™ 11.7 + Universal Restore, a dostarczone licencje będą rozszerzeniem zakresu licencji.

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z licencjami 5 (pięciu) voucherów na certyfikowany kurs z obsługi i zasad działania systemu Acronis. Szkolenia muszą być przeprowadzone przez autoryzowany ośrodek szkoleniowy producenta oprogramowania na terenie Warszawy w wymiarze minimum16 godzin. Jedno szkolenie oznacza udział jednego przedstawiciela Zamawiającego. Szkolenia muszą być ważne jeden rok.